## Slide 1
Автоматика для управления холодильной централью
КХУ1. Линейка контроллеров для управления холодильной централью
Продукт-менеджер
Юрий Лапин

## Slide 2
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Функциональные возможности
Самостоятельно назначает исполнительные механизмы для 8 э/м реле.
Управляет работой компрессоров и конденсаторов в автоматическом и ручном режимах.
Защищает оборудование от низкого или высокого давления.
Автоматический режим День/Ночь обеспечивает энергосбережение.
Функция с «плавающим» давлением конденсации.
КХУ1 – это специализированный контроллер с готовым алгоритмом для управления холодильными централями. Прибор регулирует давление (или температуру) испарения и конденсации, обеспечивая круговой прогон хладагента.

## Slide 3
Холодильные установки (многокомпрессорные агрегаты и конденсаторы)
Генерируют искусственный холод:
Для систем кондиционирования воздуха.
Для морозильных или среднетемпературных камер магазинов, гипермаркетов, складов,
предприятий химической, пищевой и фармацевтической промышленности.
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
Какие системы можно автоматизировать с КХУ1?

## Slide 4
Фреон R134a
Фреон R410A
Вода
Хладагенты (рабочее вещество (теплоноситель) холодильной машины)
Температура кипения:
100 °С
-26,3 °С
-48,5 °С
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
Какие системы можно автоматизировать с КХУ1?

## Slide 5
t°
КХУ1. Принцип работы холодильного цикла (в упрощенном виде)
Конденсатор
Компрессор
Испаритель
ТРВ
Давление конденсации Рс
Давление всасывания Ро
жидкий фреон
парообразный фреон
парообразный фреон
Парожидкостная смесь фреона
Область задач КХУ
↑P, ↑t°
↓t°
↓P
↑t°
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 6
Какими элементами холодильных установок управляет КХУ1?
1. Группа компрессоров
2. Группа конденсаторов
3. Группа из компрессоров и конденсаторов
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 7: 1. Группа компрессоров
Ступенчатое управление (до 4 шт.)
Частотно-регулируемое управление + ступенчатое
Ступенчатое управление с разгрузочными устройствами
+
+
+
Ро
Рс
К1
К2
К3
К4
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 8: 1. Группа компрессоров
Распределение управляющих сигналов по выходам прибора
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 9: 2. Группа конденсаторов
Ступенчатое управление (до 4 шт.)
Частотно-регулируемое управление
+
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 10: 2. Группа конденсаторов
Распределение управляющих сигналов по выходам прибора
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 11: 3. Группы компрессоров и конденсаторов
Максимальное количество исполнительных механизмов – 6 шт.
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью

## Slide 12: 3. Группы компрессоров и конденсаторов
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
Распределение управляющих сигналов по выходам прибора

## Slide 13
Функционал КХУ1
Конденсатор
Компрессор
Давление конденсации
Давление всасывания
Контроллер КХУ1
Сетевой шлюз для доступа
к OwenCloud
Блок питания
RS-485
ПЧ
ПЧ
режим «Тест»
Pt1000 NTC10k
4..20 мА
К потребителю
Обратный фреон
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
Учет наработки ИМ
Экономия в ночное время
Автосмена режимов «день/ночь»
«Плавающее» давление конденсации
Журнал аварий
Режим «Тест»

## Slide 14
R502
R407c
R717
R410A
R142b
R406А
R406a
R409A
R507a
R600
R23
R290
R22
R12
R134a
R404a
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Доступные виды хладагентов

## Slide 15
Предусмотрены:
задержки вкл/выкл компрессоров
задержка на повторный пуск компрессора
Для схем с ПЧ задаются:
диапазон частот работы компрессора (мин. и макс. значения)
пусковая частота компрессора
задание мощностей ведущего и опорных компрессоров
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Управление компрессорами

## Slide 16
График коррекции уставки
Уставка регулирования:
Может быть фиксированной;
Может зависеть от температуры наружного воздуха («плавающая» конденсация).
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Управление конденсаторами

## Slide 17
Ступенчатое управление конденсаторами
Управление конденсаторами посредством аналогового сигнала
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Управление конденсаторами

## Slide 18
1. Отслеживание:
  Мин./макс. давления всасывания
  Максимального давления конденсации
  2. Контроль реле низкого/высокого давления
  3. Контроль состояния подключенных датчиков давления/температуры
  4. Подключение цепей безопасности исполнительных механизмов
С1 — реле перегрева обмотки ИМ
С2 — реле уровня масла ИМ
С3 — реле перегрузки ИМ
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Защитные функции

## Slide 19
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Визуализация и удаленное управление

## Slide 20
Бесплатный ОРС-сервер
Готовый шаблон доступных параметров
Чтение и редактирование параметров
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Визуализация в SCADA

## Slide 21
Обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII
Готовый шаблон доступных параметров
Чтение и редактирование параметров
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Визуализация на сенсорной панели

## Slide 22
Обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII
Библиотеки CODESYS
Чтение и редактирование параметров
Регистры состояния
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Включение в распределенную систему

## Slide 23
Доступ из любой точки мира
Готовый шаблон параметров
Чтение и редактирование параметров
Архив измерений
Журнал аварий
Уведомления
Мнемосхемы
ОРС для удаленной SCADA
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Визуализация в OwenCloud

## Slide 24
Бесплатная программа «конфигуратор»
Обновление прошивки
Сохранение конфигураций в файле
Подключение через кабель mini USB
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Настройка через компьютер

## Slide 25
Панель оператора ИПП120
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Монтаж

## Slide 26
Защитная крышка MT-WPC8
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Монтаж

## Slide 27
Наименование | Страница сайта | Пример модификации
Термосопротивления с кабельным выводом ДТСхх4 | ДТСхх4 | ДТС014-РТ1000.В2.25/1 ДТС224-РТ1000.В2.43/2 (накладной)
Термосопротивления с коммутационной головкой ДТСхх5 | ДТСхх5 | ДТС125Л-РТ1000.В2.60
Датчики давления для основных производств ПД100И модели 1х1 | ПД100И-1х1 | ПД100И-ДИ2,5-181-0,5
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Сопутствующее оборудование

## Slide 28
Наименование | Страница сайта | Пример модификации
Преобразователи частоты KIPPRIBOR AFD-E | AFD-E | AFD-E030.43B
Компактные блоки питания для шкафов автоматики БП30А, БП60А | БПхА | БП30А-24
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Сопутствующее оборудование

## Slide 29
Наименование | Страница сайта | Пример модификации
Крышка защитная | Крышка MT-WPC8 | MT-WPC8
Сигнальные устройства | Каталог сигнальных устройств | MT22-S13
Клеммы на DIN-рейку | Каталог клемм | MTU-2.5
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Сопутствующее оборудование

## Slide 30
Функция | AK-PC 351 Danfoss | AK-PC 551 Danfoss | XC450CX Dixell | IC100CX Dixell | КХУ1 ОВЕН
Макс. число ступеней компрессоров | 4 | 8 | 4 | 2 | 4
Макс. число ступеней конденсаторов | 4 | 8 | 4 | 1 | 4
Управление ПЧ компрессора | + | + | + |  | +
Управление ПЧ вентилятора | + | + | + | + | +
Управление разгрузочными устройствами компрессоров | + | + |  |  | +
Управление компрессором типа Digital Scroll | + | + |  |  | 
Функция «Сброс нагрузки» |  | + |  |  | 
Контроль впрыска | + | + |  |  | 
Снижение уровня шума вентиляторов в ночное время |  | + |  | + | 
Динамическая уставка Рс = f(Тнар) | + | + | + | + | +
Повышение уставки Рс для рекуперации тепла |  | + |  |  | 
Экономия в ночное время | + | + |  | + | +
Учет времени наработки ИМ |  |  | + | + | +
Журнал аварий | + | + | + | + | +
Интерфейсы | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485, miniUSB
Назначение входов/выходов пользователем | + | + |  |  | 
Доп. функционал | Мнемосхемы на экране контроллера | Мнемосхемы на экране контроллера |  | Режим оттайки, работа с тепловым насосом | 
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Аналоги. Функциональное сравнение КХУ1 с контроллерами других фирм

## Slide 31
Описание | Ссылка | Комментарий
Страница КХУ1 на сайте ОВЕН | открыть | документация, описание функций, схемы, цены
Сопроводительная документация | открыть | руководство по эксплуатации
ОРС сервер | открыть | интегрирует КХУ1 в SCADA системы
Сервис OwenCloud | открыть | дает доступ к КХУ1 из любой точки мира
Мобильное приложение OwenCloud | Google Play App Store | упрощает удаленный доступ, уведомляет о событиях
Телеграм-канал «Промзона ОВЕН» | открыть | новости компании ОВЕН, рекомендации по применению продукции
Телеграм-канал «Беседка в Промзоне ОВЕН» | открыть | обсудить новости, узнать как настроить продукцию ОВЕН
YouTube канал ОВЕН | открыть | обзорные и обучающие видеоролики по продукции ОВЕН
Раздел видео на сайте ОВЕН | открыть | если YouTube недоступен
Официальная группа Вконтакте | открыть | новости компании ОВЕН, конкурсы, опросы
Официальный канал на Яндекс.Дзен | открыть | статьи, лонгриды про продукцию ОВЕН и на смежные темы
Прайс лист на продукцию ОВЕН | открыть | актуальные цены
Оборудование для автоматизации / Управление холодильной централью
КХУ1. Полезные ссылки